怡雪通讯调试方法

通讯参数调试方法:

1.长按[ · ]  键数秒,直到单重显示窗出现: CEntr   后按数字[ 2 ] 键;

2.显示窗出现：TFFS--1                   传送方式选择：用《清除》键修改

1  为数据自动连续传送

2  为数据手动传送 （按《切换》键传送）

3  为数据稳定后传送

3.按《累计》键确认;出现：TFPL—9600     波特率选择：用《清除》键修改

1200 2400 3600 4800 9600 19200  可选

4.按《累计》键确认;出现：TF—2          通讯格式选择：用《清除》键修改

0  为怡雪格式

1  为XX格式

2  为XX格式

3  为XX格式

4  为XX格式

5  为XX格式

5.按《累计》键确认，退出参数修改程序,自动进入秤重状态!

,