日辰ALH计数秤校正方法(3)

标定步骤:

- 按《去皮》键开机，出现：SET—000000

- 输入密码：123456 ，     按《累计》键确认；

- 出现：SP-01 3--0.1      最大称量和感量:3KgX0.1g;

用《个数设定》键向后选择;

用《单重设定》键向前选择;

- 按《累计》键确认;

- 出现：SP-02   3         最小起跳范围   如要改变直接输入数字

- 按《累计》键确认;

- 出现：SP-03   3         稳定速度可调   如要改变直接输入数字

建议设置范围:3---10

- 按《累计》键确认,标定完成,关机再开机即可.

校正步骤:

- 按《置零》键开机，出现：SET—000000

- 输入密码：123456 ，     按《累计》键确认；

- 出现: 1.000  (1Kg)      欲校正砝码值 , 如要改变直接输入数字;

- 按《累计》键确认,出现内码值,清空秤盘;

- 按《累计》键确认,进行零位校准;

- 出现:  LOD---- 内码

- 放砝码,待稳定后, 按《累计》键确认;

- 校准完成,自检归零.

广东·长风

08年05月28日