日辰ALH计数秤校正方法(4)

校准方法：

- 开机归零

- 输入密码：327.69  后按《去皮》键，显示：CAL  +   欲校准砝码值

- 按《去皮》键,出线零位内码

- 放砝码，待稳定后按《去皮》键确认

- 出现;PASS，校准：OK.

标定方法：

1、输入密码： 327.68  后按《去皮》键，显示：FUN   进入设定程序

2、按数字键 ：1   即进入相关菜单

3、FUN----1    为秤量、感量设定， 《个数设定》键上翻，《个数设定》键下翻

4、FUN----2    为最小起跳设定， 用数字直接输入

5、FUN----3    为小数点—滤波值设定，（5-55推荐值为10）

6、FUN----4    为AD内码检测模式显示

7、所有设置好后按《去皮》键，按《归零》键返回。